Załącznik nr. 1

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY TYPU NAŚWIETLACZ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- materiał korpusu – ciśnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

- materiał klosza – szkło hartowane płaskie

- uchwyt montażowy, umożliwiający regulację kąta nachylenia oprawy

- układ zasilający umieszczony w zewnętrznej obudowie o stopniu szczelności IP66

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09

- szczelność oprawy  – IP66

- wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

- moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 1900W

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- ochrona przed przepięciami – 10kV

- klasa ochronności elektrycznej: I

- oprawa wyposażona w szybkozłącze zasilające

- oprawa sterowana za pomocą protokołu DMX512

- oprawa wyposażona w szybkozłącza do przesyłania sygnału sterującego DMX512

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- rodzaj źródła światła – LED

- minimalny strumień świetlny źródeł – 183000lm

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500-6000K

- wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 90

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych

- w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe

- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej

- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności

- oprawa posiada deklarację zgodności  oraz aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobów zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub równoważny

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A: 700mm 	B: 791mm	 C: 816mm	D: 630mm

Wymiary układu zasilającego: